- 办事程序：申请检测——资料审核合格——联系镇江检测——     检测合格后申办使用许可证。

- 申请表：

句容市建筑机械设备安装备案申请表

句容市建设工程安全监督站：

______________________工程项目施工现场于____年__月__日安装的机械设备（塔式起重机、桩工机械、建筑用客货两用机和施工井架、附着式整体提升脚手架、高空吊篮）____型号__台，请予备案。

施工单位：__________________________________________________

工程地点：__________________________________________________

联系电话：__________________________________________________

拆装单位负责人（签字）：____________________________________

联系电话：__________________________________________________

申请安装时间：______________________________________________

监理单位意见：______________________________________________

附：1、机械设备的生产许可证和产品质量合格证复印件；

2、拆装合同；

3、拆装方案；

4、拆装单位资质及个人操作证复印件（盖章）。

申请单位（盖章）：_________________

年     月     日

注：机械设备安装前由施工单位申报

- 塔吊检测所需资料：产权登记证；使用注销凭证；生产厂家制造[生产]许可证编号；塔机出厂合格证编号；设备使用说明书；特种设备监督检验报告；安装单位资质证书等级及编号；安装单位安全生产许可证编号；安装单位登记手续；安装人员操作证；设备的安装合同或任务书；设备安装方案；安装前自检表；安装自检验收表；液压油更换记录；基础地耐力报告；基础隐蔽工程验收单；基础砼试压块报告；地脚螺栓合格证；拼装基础制作、安装合格证；操作工姓名及证号。

- 塔吊检测保证项目

塔式起重机检测保证项目

- 安装单位资质证书（加盖单位一级公章）及等级。

- 安装单位安全生产许可证。（复印件）。

- 生产厂家特种设备制造（生产）许可证、出厂合格证。

- 监督检验合格证书。（2005年7月以后出厂的）。

- 安装人员操作上岗证（复印件）。

- 起重机与建筑物之间的安全距离（大于0.6米）

- 起重机之间的最小架设距离。（水平距离和垂直距离都要大于2米）

- 自由端高度（不能超过塔机独立高度）。

- 超年限性能与结构应力测试。（祥见标准）

- 基础制作应符合说明书要求或有专项基础设计方案（参建三方必须签字盖章）。

- 主要结构件状况。

- 塔身轴心线对支承面的侧向垂直度。（东西向和南北向都不能大于4‰）

- 吊钩标记（两夹板面必须刷黄色和黑色相间的油漆）和防脱钩装置（吊钩保险）。

- 滑轮防跳绳装置。

- 高度限位器。

- 力矩限制器。

- 小车断绳保护装置。

- 小车变幅限位。

- 小车断轴保护装置。

- 小车缓冲装置及端部挡架。

- 爬爪、支承座及防脱装置状况。

- 齿轮齿条爬升上下限位器。

- 专用电源箱（一个控制开关一个漏电保安器（必须是30毫安）、安装高度与距离。

注：以上所有23项中如有一项不符合要求，即判定整台塔机不合格。