建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 茅山风景区 仁佑观 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 2 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 1052 | 建 筑 层 数 | 2 | 建筑总高度 | 9.82M |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 | 陈桂平 | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市茅山风景区管委会 仁佑观 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二 类 | 抗 震 等 级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 | 0.1g | 基 础 形 式 | 独 基 |
| 一、强制性标准方面 1、采用混凝土实心砖，不符合镇政建[2009]87号文的规定；（混凝土实心砖属耗能产品） 2、KZ3、KZ9框柱截面宽小于400mm，不符合GB50011-2010-6.3.5.1条规定； 3、计算书： 1）本工程地段地形突出，为不稳定地段，除保证地基在地震作用下的稳定性外，尚考虑设计地震动参数可能产生的放大作用，其水平地震影响系数最大值未乘以增大系数，不符合GB50011-2010-4.1.8条规定； 2）未考虑周期折减数（取1.0），偏不安全，周期折减系数取值取决于填充墙多少； 3）请提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 二、设计深度方面 1、梯柱宜适当加大截面及配筋； |
| 设 计 人 | 王志宝 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 | 奚国平 | 强 制 性 标 准 |  |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 | 孔伯庚 |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 | 奚国平 | 执业证章号 | 3200485-S005 |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市茅山风景区管委会 仁佑观 |
| --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |
| 设 计 人 | 景国洪 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 张敏生 |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 茅山创业旅游有限公司 仁佑观 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面: 1、各个配电箱插座配电回路中断路器为1P带RCD装置，不符合GB50054-95第4.5.6条要求。 三、强制性标准方面: 1、计量用表计及电流互感器未注明精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1.3条规定。 2、按苏建科《2008》221号文件要求，配电系统未设太阳热水系统专用供电回路，也未予留引上至屋面的太阳能热水专用暗敷管线，不符合GB50364-2005第5.6.3条及第5.6.4条要求。 四、设计深度方面:无 1、空调柜机配电回路主断路器为3P带RCD装置，在正常情况下无法合闸。 2、卫生间电源插座PE线应与LEB等电位连接。 3、厨房操作间未设可燃气报警装置, 不符合GB50016-2006第11.4.2条要求。 五、其它:无 |
| 设 计 人 | 朱龙德 | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 | 朱龙德 | 强 制 性 标 准 | 2条 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 | 袁平 |  |  | 建 筑 设 备 | 1条 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |