建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 仙林悦城24号楼 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 住宅 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 1672 | 建 筑 层 数 | 2 | 建筑总高度 | 8.4M |
| 一．节能方面 1. 无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．上下层处防火节点详图. 未见满足800,. 的尺寸 建规7.2.7.2条 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 | 尹卫良 | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市（新街坊 24#楼） |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 三 类 | 抗 震 等 级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 | 0.1g | 基 础 形 式 | 独基 |
| 一、、强制性标准方面 1、基础的配筋率小于0.15%，不符合GB50010-2002-9.5.2条规定，请全面核查； 2、计算书： 1）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 2）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 3）柱配筋计算原则宜为双偏压（抗震地区）； 4）地基下卧层强度计算中取地基压力扩散角17.7°，不符合GB50007-2002-5.2.7条规定；（Es1/Es2<3，无表可查，地基扩散角取值依据不足。） 5）缺大跨度梁的挠度和裂缝宽度等计算成果； （计算有漏项、缺项、计算结果未给全，请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改。） 二、设计深度方面 1、施工图中尚应注明钢筋性能指标的最低要求； 2、未提供勘察报告； 3、应交待基底标高以上回填土的密实要求、柱筋伸入基础内的锚固构造详图（标注柱筋水平段长度）等； 4、KZ13柱两侧梁不在同一轴线，对柱产生扭矩作用，应予以加强；（柱截面的长边和短边之比不宜大于3） 5、单侧有次梁作用的框梁宜考虑设置抗扭钢筋； 6、经抽查，二层4轴KL4箍筋配置量小于计算量，请设计全面核查； 7、梯柱及梯梁配筋宜适当加强； |
| 设 计 人 | 陈明 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 | 黄柏 |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 | 黄柏 | 执业证章号 | 3200313-S001 |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市（新街坊 24#楼） |
| --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |
| 设 计 人 | 方霞 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 鲍小青 |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏宝地置业有限公司 新街坊 24#楼 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它:无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 无 四、设计深度方面: 1、在同一墙面相同高度的强弱电电箱应错开安装。 2、CATV、网络系统引入电缆应选用适配的信号线路SPD。 3、各商铺配电箱应予留带RCD装置的配电回路。 五、其它方面: 无 |
| 设 计 人 | 孙小雷 | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 无 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 | 施际文 |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |