建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容职业技术教育中心 汽车维修搂 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 3965 | 建 筑 层 数 | 1 | 建筑总高度 | 6M |
| 一．节能方面 1．需要按公安部刚发公消[2011]65号文，外墙保温材料应为A级标准。（仅有节能计算书，未见省统一的节能专篇。） 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容职业技术教学中心 汽车维修楼 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框架、轻钢 |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  | 基 础 形 式 | 独基 |
| 一、强制性标准方面： 1、计算问题（缺项较多），如：缺梁、板、柱配筋平面计算简图；缺柱底内力平面计算简图；缺钢结构计算立、剖面计算简图；缺HJ-1、2桁架计算内容；设计依据不足，全面自查配筋计算内容并回复结果。 2、钢结构部分：钢柱钢梁隅撑规格钢结构L50X4小于L50X5（详GB50017—2003-8.1.2条）；钢柱脚应采用素砼包裹（详GB50017—2003-8.9.3条）；墙架门洞处（檩条）钢梁应加强；结19图中刚系杆计算与图中不符（应全跨拉通）；（1~4/E~K）区域钢结构缺柱间支撑；结38图中（2、3）轴刚系杆应全跨拉通。 3、构造要求：1）、结3图中悬挑板宜采用梁式结构，若采用悬挑板结构板底宜设置抗裂钢筋；2）、结29图中（6/B）轴缺地脚螺栓。3）、楼梯梯段板应负筋拉通。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 3 |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 | 刘志海 |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 | 刘志海 | 执业证章号 | 102520-S004 |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容职业技术教学中心 汽车维修楼 |
| --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市职业技术教育中心学生产业园 汽车修理楼 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它: 1>、请按《江苏省工程设计文件编制深度规定》第3.0.1条要求编定节能专篇。 二、强制性条文方面: 三、强制性标准方面: 四、设计深度方面: 五、其它方面: 1、设计说明中工程概况与图纸不符合，整个说明因缺少各项具体数据无法审查。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 无 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市职业技术教育中心学生产业园 汽车修理楼 |
| --- | --- |
| 一、节能设计部分 （一）、强制性条文 1、缺空调负荷计算书，不符合DGJ32/J96-2010 第4.1.2条。（节能专篇中的冷热负荷与本地区不相宜，有误） （二）、强制性标准 1、空调风管采用25mm厚橡塑保温材料，热阻值0.74不满足DGJ32/J96-2010第4.3.15条。 （三）、其它 1、设计依据应包括DGJ32/J96-2010。 二、其它部分 （一）、强制性条文 无 （二）、强制性标准 无 （三）、其它及系统的安全可靠性 无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |