建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 华阳镇周家岗拆迁安置小区2号地下汽车库 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 2 | 耐 火 等 级 | 1 |
| 建 筑 面 积 | 3009 | 建 筑 层 数 | --1 | 建筑总高度 | --3.6M |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．缺缺残疾人停车车位：地面下的停车场地，应将通行方便、距离路线最短的停车车位安排残疾人使用，残疾人停车车位的数量应根据停车场地大小而定，但不应少于总停车数的2%。残规7.11条及条文解释。 四．设计深度 1．平面位置在总图上表示不淸楚。 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 1 |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 | 张建莉 |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 | 竺文元 | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 华阳镇周家岗拆迁安置小区2号地下汽车库 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | II类 | 抗 震 等 级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  | 基 础 形 式 | 筏基 |
| 一、强制性标准方面： 1、地下室防水砼结构的裂缝宽度不得大于0.2mm，并不得贯通（详GB50108—2008-4.1.7条）。 地下室筏板应作抗冲剪切计算。地下室四周的回填土及承台周围的填土应交待其密实性要求（详GB50007—2002-8.5.2-9条）。地下室四周与邻近建筑物的关系应满足其安全性的要求， 地 下室结构施工应避免对周围建筑物之影响，施工顺序应先深后浅。地下室应作抗浮验算（并应交待抗浮设计水位）。 2、地下室顶板及梁柱必须满足消防车载行驰之安全要求（图中应交待限止消防车行驰路线）。 二、设计深度方面： 1、设计、校对、审核人（如天书）应实名制，后签名。 |
| 设 计 人 | 吴全生 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 2 |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 | 葛建国 |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 | 葛建国 | 执业证章号 | 3200022-S002 |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳镇周家港拆迁安置小区 2 # 汽车库 |
| --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 . |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳镇周家岗拆迁安置小区2#汽车库 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它:无 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面: 1、计量用表计及电流互感器未注明精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1.3条规定。 2、消防控制室入口缺明显标志，不符合GB50116-98第6.2.1条规定。 四、设计深度方面: 1、普通非消防配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50352-2005第8.3.6.3条要求。 2、消防负荷配电系统过负荷保护应不作用于切断电源。 3、进排风机房应设LEB供金属风管等电位连接。 4、地下车库出入口应有明显标志。 五、其它方面: 无 |
| 设 计 人 | 刘心路 | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 2条 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 | 李新兵 |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳镇周家岗拆迁安置小区2#汽车库 |
| --- | --- |
| 一、强制性条文 无 二、强制性标准 无 三、其它及系统的安全可靠性 无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |