建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏同菲达能源公司1#住宅楼 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 住宅 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 2930 | 建 筑 层 数 | 5 | 建筑总高度 | 16.3M |
| 一．节能方面 1．计算书上需要按公安部刚发公消[2011]65号文，外保温材料应为A级标准。（屋面保温材料未达到A级标准）重新设计 2．未见节能专篇。 二．强制性条文及安全方面 1．未注明管井每层，（并非说明上每二层）垂直与管线水平防火封堵。 建规7.2.10条 三．强制性标准方面 1．C，B型卫生间无前室。不应对餐，客厅开门。 省标4.4.3条 2．住宅公共楼梯外入口平台小于1.5米。 省标4.11.8条 3．挑窗护栏位置不对，高度不够。 通则6.10.3条注2（见图集06SJ813—30） 四．设计深度 1．隔热层（阁楼）楼梯无门，任何人均可隨便进？（阁楼内不分隔？） 2．无总图 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 5 |  | 建 筑 防 火 | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏同菲达能源公司1#住宅楼 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  | 基 础 形 式 | 柱下条基 |
| 一、建筑节能方面 1、 应在施工图中画出安装太阳能设备的预埋件； 2、 应交待太阳能设备荷载； 二、强制性标准方面 1、计算书： 1）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 2）扭转与平动周期比Tt/T>0.9，情况异常（或扭转刚度偏小），请核查；（控制周期比不是要求结构足够结实，而是要求结构构件平面布置的合理性。） 3)缺条基等计算成果； （请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改。） 三、设计深度方面 1、未提供勘察报告； 2、檐沟转角处应另增放射钢筋； 3、梯梁箍筋宜适当加密； 4、经抽查，楼梯间底层KZ4柱核芯区箍筋配置量小于计算量，二～五层KL5挑梁根部负筋配置量小于计算量，请设计全面核查； |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏同菲达能源公司1#住宅楼 |
| --- | --- |
| 1，设计阳台雨水排水不是间接排水。 不符合《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J 26---2006第10.2.13条。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏同菲达能源公司1#住宅楼 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面:无 四、设计深度方面:无 1、CATV、网络系统图引入电缆未设置信号线路SPD。 五、其它:无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 无 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |