建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 南京德兴汽车车辆改装有限公司办公楼 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 2709 | 建 筑 层 数 | 3 | 建筑总高度 | 11.55M |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．多功能厅处，残坡地面内外高差20，大于15，（主入口门厅未设残坡，汽车坡道不可代替残坡）且未做斜坡过渡。 残规7.4.1.6条。 三．强制性标准方面 1、无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 | 1 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 南京德兴汽车车辆改装有限公司办公楼 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  | 基 础 形 式 | 独基 |
| 一、强制性标准方面： 1、地基基础：基础持力层下存在下卧层（GB50007—2002-5.2.7），要处理好沉降关系，应作沉降差变形设计，详见GB50007—2002-5.3.4条之规定。 2、构造要求：基础梁下柱均出现短柱（GB50011—2010-6.3.9-1）。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 2 |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 南京德兴汽车车辆改装有限公司办公楼 |
| --- | --- |
| 1、公共卫生间宜采用红外感应水嘴和感应式冲洗阀小便器、大便器等节水器具《公共建筑节能设计标准》DGJ32//J96—2010第6.4.9.11条 设计说明中要表述 因工作需要，设计人/专业负责人/审核人应书写（用印刷体）清楚，谢谢合作。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 南京德兴汽车车辆改装有限公司办公楼 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 1、请按《江苏省工程设计文件编制深度规定》第3.0.1条要求编定节能专篇。 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 1、计量用电流互感器未注明精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1.3条规定。 2、卫生间插座安装高度1.4米，不符合GB50055-93第8.0.7四条规定。 四、设计深度方面: 1、CATV、网络系统图引入电缆应设置适配的信号线路SPD。 2、屋顶避雷带引下线未标注。 五、其它:无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 2 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |