建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 白兔镇中心幼儿园 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 1200 | 建 筑 层 数 | 3 | 建筑总高度 | 11.1M |
| 一．节能方面 1.. 无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．走道上栏板未注做法以及高度 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 | 骆志聪 | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 白兔镇中心幼儿园 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 | 二级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  | 基 础 形 式 | 独基 |
| 一、强制性标准方面： 1、构造要求：二级框架角柱应全高箍筋加密（GB50011—2010-6.3.9）；楼梯间框柱应提高一级抗震措施作加强处理。 二、设计深度方面： 1、基础持力层应是勘察报告中的（3）号土层（结3图中注1有误）。 |
| 设 计 人 | 程宁 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 1 |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 | 向庆华 |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 | 戚支全 | 执业证章号 | 3201283-S001 |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 白兔镇中心幼儿园 |
| --- | --- |
| 1，卫生设备安装 国家建筑标准设计图集99S304 已经废止 新版图集 09S304 2 ，公共卫生间宜采用红外感应水嘴和感应式冲洗阀小便器、大便器等节水器具 《公共建筑节能设计标准》 DGJ32/／J96—2010第6.4.9.11条 设计说明中要表述。 |
| 设 计 人 | 李宗富 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 白兔中心幼儿园 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它:无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 1、缺电铃装置，不符合JGJ39-87第4.3.6条规定。 四、设计深度方面: 1、请确认N值是否为0.0076。 2、屋面避雷带应与原来建筑物避雷带连接。 五、其它方面: 无 |
| 设 计 人 | 谢敏 | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 1条 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |