建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容东湖名苑（别墅） |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 别墅 | 工 程 等 级 | 2 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 620 | 建 筑 层 数 | -1+2 | 建筑总高度 | 6.9M |
| 一．节能方面 1.. 未做外遮阳设计。不可进行权衡计算。省2009号文 2．未按苏建科（2010）54号文注，画门窗洞口及阳台节能构造措施。（强标） 3．未明确外门窗气密性等级。（强标） 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．楼梯详图应画栏杆，以及相关尺寸。 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 3 |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 | 孙忠智 | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容东湖名苑 -联排别墅 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 | 三级 | 结 构 体 系 | 异框 |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  | 基 础 形 式 | 筏基 |
| 一、节能方面: 1、未考虑太阳能热水器荷载和予埋件设置。 二、强制性标准方面： 1、地基基础：本工程（3）号土层基础持力层较差，基础设计应慎之；并应满足GB50007—2002-5.3.4、5条之要求。基础较差，应严格控制沉降量，做好建筑物沉降观测工作（详DGJ 32/J 18-2006）。 2、异框结构设计应满足JGJ 149—2006技术规程之相关要求。异形柱框架应进行梁柱节点核心区受剪承载力计算（详见JGJ 149—2006-5.3.1条），应补充计算核查；异框柱角柱箍筋应全高加密（详见JGJ 149—2006-6.2.12-4条）。 3、计算书：1）、结构薄弱层弹塑性层间位移角限值应满足GB50011—2010表5.5.5之要求；2）、柱按单偏压计算，要提供特指角柱简图，抗震地区，柱宜按双偏压计算；3）、第一周期出现扭转；第三层上下承载力之比0.32（小于0.65）。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容东湖名苑 -联排别墅 |
| --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |
| 设 计 人 | 陈培 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 孙宁 |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏京华置业有限公司 句容东湖名苑 联排别墅 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）电气节能设计专篇缺灯具镇流器型式，详见GB50034-2004的3.3.5条的规定。 3、其它 1) 无 二、强制性条文方面 1、住宅套内安装在1.8m及以下的电源插座未采用安全型电源插座，不符合GB50368-2005的8.5.5条或DGJ32/J26-2006的10.1.6.2条规定。（图内安装在0.4m、1.5m处的电源插座不是安全型插座） 三、强制性标准方面 1、 1）未表示住宅内设置的燃气设备管道和电气设备、相邻管道之间的净距，详见GB50028-2006的表10.2.36的规定。 2）未在屋顶平面中表示太阳能热水系统管线的敷设，详见GB50364-2005的5.6.4条规定。 3）利用基础内钢筋作接地体时，未标明其规格、埋设深度，不符合GB50057-94（2000年版）的3.4.3条规定。 四、设计深度 1、报警联动管线、弱电管线室外埋深0.5m太浅，详见GB50054-95的5.6.30条规定。 2、设计图中未表示电气管线穿过楼板和墙体时，孔洞周边应采取密封隔声措施。详见GB50368-2005的7.1.4条规定。 3、计量与户内总箱一体，且安装在户内，因远程抄表暂未实现，目前给抄表带来不便。应采用表箱在外、户内设总箱的配电系统。 五、其它 1、无 |
| 设 计 人 | 刘彩琴 | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 1 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 1 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏京华置业有限公司 句容东湖名苑 |
| --- | --- |
| 一、强制性条文方面：无 二、强制性标准方面：无 三、其它及系统的安全可靠性：无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |